结构工程师系列1——横梁承重

一根杆很容易折断，而将若干根杆按照一定的原理进行构建，其承受力将会成倍增加而力大无比。结构永远是工程设计的一个主题，形形色色的桥梁结构就是工程师们智慧的结晶。未来的建设需要不断创新的结构，这就需要未来工程师从小做起，在动手做中学习原理，在动手做中探索未知，在动手做中尝试创造。

知识与能力：结构力学、结构设计、制作技巧。

比赛规则

- 项目简述：用桐木条构建一架横梁结构，该结构必须能够架设在两个相距一定距离的桥墩上，并进行承重测试。

- 参赛组队：分小学、初中和高中组，每队由2名学生组成。比赛分“横梁承重测试”和“现场制作”二个部分。

- 横梁承重测试：

- 横梁结构：如图1所示，横梁的全部必须在桥墩平面之上，最高点不得超过（与桥墩平面的距离）16cm，宽度在3 cm~6 cm之间。在桥梁结构的中心上方必须有一个承压平台，平台上必须标出2个承压点，分别位于：（1）中心偏右3cm；（2）中心偏左4cm，二个承压点在相同水平面上，且不得低于5cm（距桥墩平面）。完成后的横梁结构的长度小学组必须大于28cm，中学组必须大于40 cm。结构重量不得超过规定值，既小学组为30克，初中和高中组为50克。桐木条截面尺寸为3mm×3mm.

- 事先做好，一次测试完成。

- 压力仪：如图2所示，压力仪产生一个由上往下的压力，压力仪与横梁结构接触的是一个4 cm×4 cm的平板（呈水平状态），测试时平板中心与承压点对齐。

- 承压点的确定：测试开始时由抽签决定承压点（仅2点：偏左或偏右），所有参赛队都在同一个承压点进行测试。

- 承重测试：测试时由参赛队将结构放置在桥墩上，不能用任何物品（如胶带等）对结构进行固定。然后有学生自己施压测试。加载时间不得超过3分钟。

- 承重成绩计算A：得分＝结构承受的有效重量（Kg）÷结构的重量(g)。比值越大越好。

- 现场制作：

- 由赛场统一提供桐木条，小学组20克，中学组40克。不得用自带的材料。粘合剂自带。

- 制作一个单片横梁结构，其结构要和承重的结构基本一致，但最大厚度不得大于8mm。制作时间1小时。

- 制作结束后，贴上标签，写上参赛编号和学校名，裁判验收后存放在制定地点。制作时请务必带上防护眼镜。

- 制作完成2小时后进行承重测试。测试放在一个测试装置内进行，承重点经抽签后决定。

- 测试装置和测试：如图3所示，将单片结构放置在测试架中，承压测试点必须露出测试架2cm以上（可以调节测试架桥墩高度），然后在承重点施加压力。施压时匀速缓慢加压，突然增加加压力度视为违规操作，将取消测试成绩。

- 承重成绩计算B：得分＝结构承受的有效重量（Kg）÷结构的重量(g)。比值越大越好。

- 总成绩计算：

- 横梁承重测试:最高的承重成绩A为100分，得到A%，其余成绩以此进行百分化。

- 现场制作测试:最高的承重成绩B为100分，得到B%，其余成绩以此进行百分化。

- 总成绩为A%+B%。

附:承重侧视图

单片横梁测试架:

图2.单片结构测试架

# Text boxes

自动加载

16cm

图1.横梁承重测试图

间距为6-8mm