结构工程师系列2——轻量座椅

航天器、飞机、火车、汽车……所有交通工具都需要耗费能源来运动。假如交通工具本身的重量越轻，需要的能源就越少。座椅，由于数量较多，是计算交通工具载重时必须重点关注的对象。如果结构设计师们能够设计出既轻又坚固的座椅，就能节省更多能源。

知识与能力：结构力学、结构设计、制作技巧。

比赛规则

- 项目简述：使用自选材料设计一个轻量化的坚固座椅，并制作出来，将其带到赛场进行承重测试。

- 参赛组队：分小学、初中和高中组，每队由2名学生组成。比赛分“设计方案评估”和“座椅承重测试”两个部分。

- 设计方案评估：参赛队需在报名时提交《项目申报书》（见规则所附），以及能够证明本队设计依据、制作过程的其他必要资料，以便裁判进行方案评估。评估要素详见成绩评定标准。

- 座椅承重测试：

- 座椅规格：

- 制作材料：限使用纸、木、塑料三种材质，可任选一种，不可混合使用。

| 材质分组 | 座椅自重上限（克g） |
| --- | --- |
| 纸 | 120 |
| 木 | 80 |
| 塑料 | 120 |

b)尺寸要求：座椅的整体长宽高不得大于15cm，椅面离地高度不得低于10cm。

c)椅面及承重测试区域：椅面不得小于10cm*10cm的正方形，厚度不得大于3cm。椅面中心需用颜色明显的线条或色块标出作为测试所用的承重区域：4 cm×4 cm的正方形。椅面中心下方8 cm×8 cm的正方形区域内不可有支撑。

d)必须功能：座椅必须要有椅背。椅背高（即椅面至椅背最低处的高度）不得低于2cm，宽度不得低于10cm，厚度不得低于1cm。

- 桌面跌落实验及规格检测：在裁判监督之下，由参赛队员将座椅从检录桌上推下，使其自由跌落至地面，再放回桌上。进行两次跌落实验后，裁判根据座椅规格要求进行检测。检测通过的，可以开始自重测量。

- 自重测量：由参赛队员将座椅放置在电子秤上进行称重。裁判记录重量读数，以克（g）为单位，精确到小数点后两位。裁判将座椅贴上检录标记（含参赛队伍编号和座椅自重），可以开始承重测试。

- 椅面承重测试：

a)承重测试仪：

b)承重测试过程：参赛队员将座椅放置在测试台上，放好后向裁判示意。裁判启动承重测试仪开始施压测试。座椅出现明显形变或加载时间达到2分钟即为测试停止，裁判记录此时测试仪的读数，以千克（Kg）为单位，精确到小数点后两位。

- 成绩评定：

根据设计方案评估与座椅承重测试的情况，综合评定本项目的成绩。

根据纸、木、塑料三种材质分别设组评价。

| 评分项目 | 评分标准 | 得分 |
| --- | --- | --- |
| I.设计方案评估：依据《项目申报书》 |
| I-1.材料的选择 | 能在进行各方面比较分析的基础上，选择某种材料进行制作。 …………10分/5分/0分。 |  |
| I-2.结构的设计 | 能在结构设计方面表现出足够的科学性和新颖性。 …………10分/5分/0分。 |  |
| I-3座椅的制作 | 能以创新的方式、严谨的方法，进行座椅的制作。 …………10分/5分/0分。 |  |
| I-4结构的改进 | 能利用科学的方法（例如开展对照实验、利用衍生式设计软件等）进行座椅的轻量化改进。 …………20分/10分/0分。 |  |
| II.座椅承重测试：依据现场测试数据。 组别：□纸 □木 □塑料 |
| II-1. 跌落测试 | □第一次通过 □第二次通过…………都通过才能参加测试。 |  |
| II-2. 规格检测 | □尺寸 □椅面 □椅背 …………都通过才能参加测试。 |  |
| II-3. 自重 | （ ）g （纸、塑料≤120 g 木≤80 g） | / |
| II-4. 承重 | （ ）Kg | / |
| II-5.承重测试原始分＝结构承受的有效重量（Kg）÷结构的重量(g) ＝（ ） 承重测试原始分百分化：将一个组别中最高的承重测试原始分设定为100分，其余成绩以此进行百分化，得到座椅承重测试得分。 |  |
| 总分（满分150分） |  |

# Text boxes

≤15cm

≤15cm

≤15cm

≥10cm

≥10cm

≥10cm

≥10cm

≥2cm

≥1cm

4cm

4cm

加载旋转盘

电子秤

测试托板

支架

被测座椅